## Slide 1: 음향 시스템 사양서
CONDENSER SHOTGUN MICROPHONE
AKG : C747 V11
향상된 하이퍼 카디오이드 극성 패턴
RFi 차폐 기술
광범위한 액세서리 세트 포함
SPECIFICATIONS
Polar pattern : Hypercardioid
frequency bandwidth : 30 to 18000 Hz
noise level : 32 dB-A
Sensitivity : 8.5 mV/Pa
Signal to Noise : 73 dB-A
Bass cut filter : 150 HZ
Electrical impedance : 400 Ohms
Recommended load impedance : 1500 Ohms
Power : 9 to 52 V , 2 mA
Audio Output Type : Balanced XLR
Finish : stage blue
Dimension (Diameter)mm : 9
Weight : 25g
FEATURES